ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

滨海盐碱地原土造林绿化技术规程

Technical regulations for afforestation of coastalsaline-alkali land

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由温州市自然资源和规划局提出并归口。

本文件起草单位：浙江省亚热带作物研究所、浙江原野建设有限公司、浙南林业科学研究院、温州市林业技术推广和野生动植物保护管理站、温州市协春园艺科技有限公司。

本文件主要起草人：杨升、陈秋夏、王金旺、潘泰妙、李效文、刘星、卢翔、夏海涛、魏馨、林恩义、雷海清、陈雷、周芬芬、吴可鹏。

本文件为首次发布。

滨海盐碱地原土造林绿化技术规程

范围

本文件规定了滨海盐碱地造林绿化的术语和定义、土壤调查、盐碱地分级、盐碱地改良、造林技术、抚育管理和档案管理。

本文件适用于温州市盐碱地原土的城市、四旁绿化造林和防护林建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15776造林技术规程

CJ/T 340绿化种植土壤

TD/T 1043. 2暗管改良盐碱地技术规程 第2部分：规划设计与施工

DB33/T 177主要造林树种苗木质量等级

DB33/T 2075泥质海岸防护林建设技术规程

术语和定义

盐碱地：

不同程度盐化和碱化土地的总称。

滨海盐碱地：

指分布在地下水位较高的沿海地区，土壤中盐分组成均以氯化物为主，土壤含盐量通常大于0.1%， pH7.0～9.0。

返盐：

由于晴热少雨而使盐分通过毛细管水流上升而积累于土壤表面的现象。

工程改良：

采取抬土整地、修建排水系统、铺设排盐管道和隔离层、回填客土等工程措施进行的盐碱地土壤改良方法。

化学改良：

施入化学酸性肥料以及土壤盐分拮抗剂、螯合剂等化学试剂进行盐碱地土壤改良的方法。

生物改良：

种植耐盐碱植物、秸秆还田、施用土壤活化微生物菌肥等生物措施进行盐碱地土壤改良的方法。

土壤调查

土壤含盐量、pH值、有机质、和地下水位埋深是关键指标，土壤碱解氮、有效磷、速效钾和地下水总矿化度是一般指标。采样方法参照CJ/T 340的规定执行，选用梅花点法或蛇形法，每2000~5000 m2采一个样，至少由5个取样点混合而成；采样深度一般为90~100 cm，分层采集，每层深度为20~30 cm；一般降雨3天或以上进行采样，用干净的塑料袋或瓶子封存装样。

盐碱地分级

根据植物受盐害程度，滨海盐碱土可分为非盐碱地（土壤含盐量<0.1%，pH6.5~7.5）、轻度盐碱地（土壤含盐量0.1%～0.2%，pH7.5~8.0）、中度盐碱地（土壤含盐量0.2%～0.4%，pH8.0~8.5）、重度盐碱地（土壤含盐量0.4%～0.6%，pH8.5~9.0）及盐土（土壤含盐量＞0.6%，pH>9.0），并以土壤含盐量为主要分级依据。具体分级标准见附录A。

盐碱地改良

根据土壤盐碱化程度制定改良方案。中、轻度盐碱地，主要采取工程改良。重度盐碱地和盐土，以工程改良和生物改良为主，化学改良为辅。

改良时间和方法

一般在造林前1年～2年进行。

改良措施

6.2.1 工程改良

6.2.1.1 修建排水系统

开沟筑渠，修建完整的排水和灌水系统。采用主沟与支沟相结合，构建良好的排水系统，促进土壤中水分运移，并且可以防止积水。主沟宽度2 m～4 m，深度在1.5m以上，主沟主要设置于地块的外围。当土地面积较大时，建议每15亩～20亩，添加一条主沟。支沟宽度0.5 m～1.0 m左右，深度0.5 m～1.0m，支沟的间隔宽度建议为8 m～10 m，每条支沟均与主沟连通。

6.2.1.2 地下排盐系统

6.2.1.2.1  地下水位埋深<2.0 m，地下水矿化度>2.0 g/L，应设置暗管排盐系统，地下水埋深在临界深度以上，在排盐管上铺设15 m～20 cm厚隔离层，排盐管道需与集水井或主沟连通。集水井或主沟底部低于隔离层30 cm以上。暗管排盐工程设计应符合TD/T 1043.2中的有关规定。暗管系统也可以用盲沟系统替代。

6.2.1.2.2 重度盐碱地和盐土，在地下最高水位以上、栽植层以下铺设块状或颗粒状隔淋层，粒屑直径≤1 cm，碎石直径≤3 cm，厚度20 cm～30 cm，其上再铺透水性土工布形成隔淋层，土工布可用麦草、 稻草、 麦秆、 木屑等材料代替。隔淋层应做到分层、铺平、拍实。隔淋层铺设中应做好排盐盲管的保护，不得损坏排盐管网。表土回填时采用从一侧倒压的方式进行，严禁施工车辆直接开入林地内，以免破坏隔淋层。

6.2.1.3 抬土整地

采用作高垅、做高墩和磨盘型高墩三种抬土整地方法，最好在透雨淋洗前进行。采用多次翻耕方式，第一次翻耕时，需要旋耕2次～3次，每亩添加稻壳、碎秸秆或木屑等约1.5 T（10 m3），翻耕深度30 cm。等翻耕土层干裂一段时间后，再次进行旋耕。一般分次洗盐，淋洗2次～3次，将土壤盐分降低到所栽植物可耐受范围。

6.2.2 化学改良

在工程改土基础上，造林时结合微区改土可以达到更好的效果。种植穴内将一定量的化学酸性肥料过磷酸钙、磷酸二氢钾、柠檬酸等酸性化肥和较大量的有机物质如砻糠、 泥炭、木屑、腐叶土及有机垃圾与原土混合用于植树，降低土壤pH，减轻盐碱对树木的危害。

6.2.3 生物改良

种植和翻压绿肥牧草、秸秆还田、施用菌肥、种植耐盐植物、植树造林等，提高土壤肥力，改良土壤结构，并改善小气候，减少地表水分蒸发，抑制返盐。一般以耐盐碱的绿肥植物为主，主要包括苜蓿、田菁、油菜、黑麦草、草木犀等。

造林技术

作业设计

参照CJ/T 340的规定执行，应对作业区滨海盐碱地的泥质、地下水位、气象条件等自然地理情况调查研究，并且在盐碱地造林设计之前做好土壤基本性状的检测工作。

树种选择

坚持适地适树，多树种混交，乡土树种和引种驯化相结合。乔木树种宜选择根深、耐盐碱、抗风、抗病虫的优良树种，灌木树种宜选择耐盐碱、抗风、固土、应性强的常绿和落叶树种，其他执行GB/T 15776中7.1的规定。具体适宜树种见附录B。

苗木选择

盐碱地造林苗木一般选用当地盐碱地培育的苗木，应在早期就受到抗盐性驯化，能适应当地的自然条件。苗木采用良种壮苗，根系完整，顶梢充分木质化，无病虫危害，树冠完整，并且栽植前枝叶的修剪量应当适当加强。乔木树种尽量保留树冠完整。其它执行DB33/T 177的规定。

造林时间

7.4.1  盐碱地造林，春、秋、冬季皆可，选择适宜的天气并在通过透雨淋洗表层土壤含盐量大幅度下降， 土壤湿度适宜时及时进行造林。

7.4.2  春季造林从2月下旬至3月中旬开始造林比较适宜，有些常绿阔叶树种可延期至5月中下旬，以静风的雾天、细雨天、雨前的阴天造林最为适宜。秋、冬季造林，宜在苗木落叶后进行，常绿树宜在春梢停止生长后进行，而大风天气、冷空气来临时不宜造林。

造林密度

造林宜适当密植，以减少盐分的上升，亦可提早郁闭，降低地下水位、增加土壤肥力、促进生物改碱和植物群落生长的效果。其他要求执行DB33/T 2075中的规定。

配置技术

执行GB/T 15776和DB33/T 2075中的规定，并且营造以乔木为主体，乔灌相结合的混交林。根据树种生物学特性和立地条件选择适宜的混交方式。采用带状混交、块状混交、行间混交、株间混交等混交方式。

造林方法

栽植按照 GB/T 15776的规定执行，可以选择平穴浅栽、饱水移植、涂环栽植、插条造林等造林方法。

抚育管理

抗旱防盐

在夏季高温少雨时，盐碱地容易返盐，影响苗木成活率和正常生长，要做好树木根际的覆草（用植物的秸杆），或套种苜蓿与草木犀等绿肥，及时浇水等方法加以防止或减少盐害，避免干旱死苗。

苗木管护

种植后的养护期需要对树木进行适当的修剪，避免树冠发得过快遭受风害，影响成活率。修剪一般在秋季苗木进入休眠期进行，整形则主要在春季苗木萌发前进行。尤其在台风来临前，需做适当修剪。树木歪斜的要扶正，重新支撑，剪除伤残枝，并对植株根部进行培土。

水分管理

做到合理灌溉，大雨及时排水，注意排灌分开，排水系统保持畅通，不用排水渠的水灌溉。在地下水位高的重度盐碱地和盐土区，还需要做到小雨灌水，抑制土壤返盐。

其它抚育管护措施

参考GB/T 15776中的规定执行。设置病虫害预测预报样地、测报点，及时隔离、处理病虫危害木，减少病源；一旦发现检疫性病虫害，应及时伐除并销毁受害木。病虫害发生后宜采用物理、生物防治或综合防治方法，避免采用单一的化学防治方法。除去苗木周边1 m 以内的非目的性种植的藤蔓。

档案管理

参照GB/T 15776的规定执行。建立造林技术和管理档案，内容包括作业设计文件、图表、造林面积、整地方式和规格、造林树种、立地条件、造林方法、密度、种苗来源(包括产地、植物检疫证书、质量检验合格证书和标签等)、规格和处理，未成林抚育管护, 病虫害种类和防治情况，施工单位、施工日期，监理单位、监理人员、监理日期，施工、监理的组织、管理、成效评价，各工序用工量及投资，造林招投标资料，资金支付单据等。

标准化生产模式图

滨海盐碱地原土造林绿化技术模式图参见附录C。

附 录 A

（规范性附录）

盐碱地分级标准

盐碱地分级标准见表A.1。

表 A.1 盐碱地分级标准

| 盐碱地分类 | 盐渍化程度 | 总盐含量（%） | 碱化程度 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非盐碱地 | 非盐化土壤 | <0. 1 | 非碱化土壤 | 6. 5～7. 5 |
| 轻度盐碱地 | 轻度盐化土壤 | 0. 1～0. 2 | 弱碱化土壤 | 7. 5～8. 0 |
| 中度盐碱地 | 中度盐化土壤 | 0. 2～0. 4 | 中度碱化土壤 | 8. 0～8. 5 |
| 重度盐碱地 | 重度盐化土壤 | 0. 4～0. 6 | 强碱化土壤 | 8. 5～9. 0 |
| 盐土 | 盐土 | ＞0. 6 | 碱土 | ＞9. 0 |

附 录 B

（规范性附录）

盐碱地造林主要树种

表B.1给出盐碱地造林的主要树种。

表B.1 盐碱地造林主要树种

| 序号 | 树种中文名 | 树种学名 | 科名 | 生长型 | 耐盐级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木麻黄 | Casuarina equisetifolia Forst. | 木麻黄科 | 乔木 | I、II、III、IV、V | 常绿 |
| 2 | 柽柳 | Tamarix chinensis Lour. | 柽柳科 | 乔木 | I、II、III、IV、V | 常绿 |
| 3 | 杂交新美柳 | Salixmatsudana × alba | 杨柳科 | 乔木 | I、II、III、IV、V | 落叶 |
| 4 | 白榆 | Ulmus pumilaLinn. | 榆科 | 乔木 | I、II、III、IV、V | 落叶 |
| 5 | 肉花卫矛 | Euonymus carnosus Hemsl. | 卫矛科 | 乔木 | I、II、III、IV | 半常绿 |
| 6 | 南洋杉 | Araucaria cunninghamii Sweet | 南洋杉科 | 乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 7 | 异叶南洋杉 | Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | 南洋杉科 | 乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 8 | 白千层 | Melaleuca leucadendron Linn. | 桃金娘科 | 乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 9 | 红千层 | Callistemon rigidus R. Br. | 桃金娘科 | 乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 10 | 千层金 | Melaleuca bracteata F.Muell. | 桃金娘科 | 乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 11 | 弗吉尼亚栎 | Quercus virginiana Mill. | 壳斗科 | 乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 12 | 中东海枣 | Phoenix sylvestris Roxb. | 棕榈科 | 乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 13 | 华棕 | Washingtonia filifera (Lind. ex Andre) H. Wendl | 棕榈科 | 乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 14 | 布迪椰子 | Butia capitata (Mart.) Becc | 棕榈科 | 乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 15 | 冬青卫矛 | Euonymus japonicus Thunb. | 卫矛科 | 小乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 16 | 槟柃 | Eurya emarginata (Thunb.) Makino | 山茶科 | 小乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 17 | 蚊母树 | Distylium racemosum Sieb. et Zucc. | 金缕梅科 | 小乔木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 18 | 朴树 | Celtis sinensis Pers. | 榆科 | 乔木 | I、II、III、IV | 落叶 |
| 19 | 乌桕 | Sapium sebiferum (L.) Roxb. | 大戟科 | 乔木 | I、II、III、IV | 落叶 |
| 20 | 杏树 | Armeniaca vulgaris Lam. | 蔷薇科 | 乔木 | I、II、III、IV | 落叶 |
| 21 | 海滨木槿 | Hibiscus hamabo sieb. et zucc. | 锦葵科 | 小乔木 | I、II、III、IV | 落叶 |
| 22 | 女贞 | Ligustrum lucidum Ait. | 木犀科 | 乔木 | I、II、III | 常绿 |
| 23 | 无柄小叶榕 | Ficus concinna Miq. var. subsessilis Corner | 桑科 | 乔木 | I、II、III | 常绿 |
| 24 | 柚 | Citrus maxima (Burm.) Merr. | 芸香科 | 乔木 | I、II、III | 常绿 |
| 25 | 瓯柑 | Citrus reticulata Blanco cv. Suavissima | 芸香科 | 乔木 | I、II、III | 常绿 |
| 26 | 柠檬桉 | Eucalyptus citriodora Hook. f. | 桃金娘科 | 乔木 | I、II、III | 常绿 |
| 27 | 落羽杉 | Taxodium distichum (L.) Rich. | 杉科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 28 | 墨西哥落羽杉 | Taxodium mucronatum Tenore | 杉科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 29 | 中山杉 | Ascendens × mucronatum | 杉科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 30 | 臭椿 | Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | 苦木科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 31 | 苦楝 | Melia azedarach Linn. | 楝科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 32 | 重阳木 | Bischofia polycarpa (Levl.) Airy Shaw | 大戟科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 33 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 漆树科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 34 | 笔管榕 | Ficus superba Miq. var. japonica Miq. | 桑科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 35 | 舟山新木姜子 | Neolitsea sericea (Bl.) Koidz. | 樟科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 36 | 梨树 | Pyrus spp. | 蔷薇科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 37 | 刺桐 | Erythrina variegata Linn. | 豆科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 38 | 无患子 | Sapindus mukorossi Gaertn. | 无患子科 | 乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 39 | 西府海棠 | Malus micromalus Makino | 蔷薇科 | 小乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 40 | 木瓜海棠 | Chaenomelescathayensis (Hemsl.) Schneid. | 蔷薇科 | 小乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 41 | 香花槐 | Robinia pseudoacacia cv. Idaho | 豆科 | 小乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 42 | 黄花槐 | Sophora xanthantha C. Y. Ma | 豆科 | 小乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 43 | 紫荆 | Cercis chinensis Bunge | 豆科 | 小乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 44 | 木槿 | Hibiscus syriacus Linn. | 锦葵科 | 小乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 45 | 石榴 | Punica granatum Linn. | 安石榴科 | 小乔木 | I、II、III | 落叶 |
| 46 | 湿地松 | Pinus elliottii | 松科 | 乔木 | I、II | 常绿 |
| 47 | 罗汉松 | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 罗汉松科 | 乔木 | I、II | 常绿 |
| 48 | 竹柏 | Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Mor ex Zoll. | 罗汉松科 | 乔木 | I、II | 常绿 |
| 49 | 红楠 | Machilus thunbergii Sieb. et Zucc. | 樟科 | 乔木 | I、II | 常绿 |
| 50 | 香樟 | Cinnamomum bodinieri Levl. | 樟科 | 乔木 | I、II | 常绿 |
| 51 | 台湾相思 | Acacia confusa Merr. | 豆科 | 乔木 | I、II | 常绿 |
| 52 | 银杏 | Ginkgo biloba Linn. | 银杏科 | 乔木 | I、II | 落叶 |
| 53 | 榉树 | Zelkova serrata (Thunb.) Makino | 榆科 | 乔木 | I、II | 落叶 |
| 54 | 合欢 | Albizia julibrissin Durazz. | 豆科 | 乔木 | I、II | 落叶 |
| 55 | 柿 | Diospyros kaki Thunb. | 柿树科 | 乔木 | I、II | 落叶 |
| 56 | 白蜡 | Fraxinus chinensis Roxb. | 木犀科 | 乔木 | I、II | 落叶 |
| 57 | 红叶李 | Prunus Cerasifera Ehrhar f. atropurpurea (Jacq.) Rehd. | 蔷薇科 | 小乔木 | I、II | 落叶 |
| 58 | 厚叶石斑木 | Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino | 蔷薇科 | 灌木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 59 | 夹竹桃 | Nerium indicum Mill. | 夹竹桃科 | 灌木 | I、II、III | 常绿 |
| 60 | 苦槛蓝 | Myoporum bontioides (Sieb. et Zucc.) A. Gray | 苦槛蓝科 | 灌木 | I、II、III、IV、V | 常绿 |
| 61 | 凤尾兰 | Trichoglottis rosea var. breviracema | 龙舌兰科 | 灌木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 62 | 单叶蔓荆 | Vitex trifolia Linn. var. simplicifolia Cham. | 马鞭草科 | 灌木 | I、II、III、IV、V | 落叶 |
| 63 | 金叶莸 | Caryopteris × clandonensis "Worcester Gold" | 马鞭草科 | 灌木 | I、II、III、IV | 落叶 |
| 64 | 枸杞 | Lycium chinense Mill. | 茄科 | 灌木 | I、II、III、IV | 半常绿 |
| 65 | 金银花 | Lonicera japonica Thunb. | 忍冬科 | 藤本 | I、II、III、IV | 半常绿 |
| 66 | 海桐 | Pittosporum tobira (Thunb.) Ait. | 海桐花科 | 灌木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 67 | 大叶胡颓子 | Elaeagnus macrophylla Thunb. | 胡颓子科 | 灌木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 68 | 迷迭香 | Rosmarinus officinalis Linn. | 唇形科 | 灌木 | I、II、III、IV | 常绿 |
| 69 | 紫穗槐 | Amorpha fruticosa Linn. | 豆科 | 灌木 | I、II、III、IV | 落叶 |
| 70 | 扶桑 | Hibiscus rosa-sinensis Linn. | 锦葵科 | 灌木 | I、II、III、IV | 落叶 |
| 71 | 三角梅 | Bougainvillea glabra Choisy | 紫茉莉科 | 藤本 | I、II | 半常绿 |
| 72 | 苏铁 | Cycas revoluta Thunb. | 苏铁科 | 灌木 | I、II、III | 常绿 |
| 73 | 薜荔 | Ficus pumila Linn. | 桑科 | 藤本 | I、II、III | 常绿 |
| 74 | 锦带花 | Weigela florida (Bunge) A. DC. | 忍冬科 | 灌木 | I、II、III | 落叶 |
| 75 | 凌霄 | Campsis grandiflora (Thunb.) Schum. | 紫葳科 | 藤本 | I、II、III | 落叶 |
| 76 | 紫藤 | Wisteria sinensis (Sims) Sweet | 豆科 | 藤本 | I、II、III | 落叶 |
| 77 | 红叶石楠 | Photinia × fraseri | 蔷薇科 | 灌木 | I、II | 常绿 |
| 78 | 火棘 | Pyracantha fortuneana (Maxim.) Li | 蔷薇科 | 灌木 | I、II | 常绿 |
| 79 | 木芙蓉 | Hibiscus mutabilis Linn. | 锦葵科 | 灌木 | I、II | 落叶 |
| 80 | 地肤 | Kochia scoparia (Linn.) Schrad. | 藜科 | 草本 | I、II、III、IV、V | 陆生 |
| 81 | 八宝景天 | Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba | 景天科 | 草本 | I、II、III、IV | 陆生 |
| 82 | 厚藤 | Ipomoea pescaprae (Linn.) R. Brown | 旋花科 | 草本 | I、II、III、IV、V | 陆生 |
| 83 | 卤地菊 | Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl. | 菊科 | 草本 | I、II、III、IV、V | 陆生 |
| 84 | 芙蓉菊 | Crossostephium chinense (Linn.) Makino | 菊科 | 草本 | I、II、III、IV | 陆生 |
| 85 | 狼尾草 | Pennisetum alopecuroides (Linn.) Spreng. | 禾本科 | 草本 | I、II、III、IV、V | 陆生 |
| 86 | 芦竹 | Arundo donax Linn. | 禾本科 | 草本 | I、II、III、IV、V | 陆生 |
| 87 | 草木犀 | Melilotus officinalis (Linn.) Pall. | 豆科 | 草本 | I、II、III、IV | 陆生 |
| 88 | 滨海前胡 | Peucedanum japonicum Thunb. | 伞形科 | 草本 | I、II、III、IV | 陆生 |
| 89 | 大吴风草 | Farfugium japonicum (L. f.) Kitam. | 菊科 | 草本 | I、II、III、IV | 陆生 |
| 90 | 文殊兰 | Crinum asiaticum var. sinicum (Roxb.ex Herb.) Baker | 石蒜科 | 草本 | I、II、III | 陆生 |
| 91 | 白三叶 | Trifolium repens Linn. | 豆科 | 草本 | I、II、III | 陆生 |
| 92 | 长春花 | Catharanthus roseus (Linn.) G. Don | 夹竹桃科 | 草本 | I、II、III | 陆生 |
| 93 | 紫花苜蓿 | Medicago sativa Linn. | 豆科 | 草本 | I、II、III | 陆生 |
| 94 | 金娃娃萱草 | Hemerocallis middendorfii Trautv. et Mey. | 百合科 | 草本 | I、II、III | 陆生 |
| 95 | 德国鸢尾 | Iris germanica Linn. | 鸢尾科 | 草本 | I、II、III | 陆生 |
| 96 | 睡莲 | Nymphaea tetragona Georgi. | 睡莲科 | 草本 | I、II、III | 水生 |
| 97 | 千屈菜 | Lythrum salicaria Linn. | 千屈菜科 | 草本 | I、II、III | 水生 |
| 98 | 铜钱草 | Hydrocotyle vulgaris Linn. | 伞形科 | 草本 | I、II、III | 水生 |
| 99 | 香蒲 | Typha orientalis Presl. | 香蒲科 | 草本 | I、II、III | 水生 |
| 100 | 莎草 | Cyperus rotundus Linn. | 莎草科 | 草本 | I、II、III | 水生 |
| 101 | 水葱 | Scirpus validus Vahl. | 莎草科 | 草本 | I、II、III | 水生 |
| 102 | 野慈姑 | Sagittaria trifolia Linn. | 泽泻科 | 草本 | I、II、III | 水生 |
| 103 | 菖蒲 | Acorus calamus Linn. | 天南星科 | 草本 | I、II、III | 水生 |
| 104 | 美人蕉 | Canna indica Linn. | 美人蕉科 | 草本 | I、II、III | 水生 |

注：植物耐盐级别划分：V级，强耐盐植物，耐盐范围高于0.6%；IV级，耐盐植物，盐度耐受范围0.4%~0.6%；III级，中度耐盐植物，盐度耐受范围0.2%~0.4%；II级，弱耐盐植物，盐度耐受范围0.1%~0.2%；I级，非耐盐植物，盐度耐受范围<0.1%。

附录C

（资料性）

滨海盐碱地原土造林绿化技术模式图

| 技术环节 | 土壤调查 | 修建排水系统 | 地下排盐系统 | 化学改良 | 抬土整地 | 生物改良 | 造林绿化 | 抚育管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作图例 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要点 | 测量土壤含盐量、pH值、有机质、和地下水位埋深，也可以增加土壤碱解氮、有效磷、速效钾和地下水总矿化度的检测。 | 主沟宽度2~4 m，深度在1.5m以上，每15~20亩，添加一条主沟。支沟宽度0.5~1.0 m左右，深度0.5~1.0m，支沟的间隔宽度为8-10 m。 | 在地下水埋深的临界深度铺设排盐暗管，排盐管上铺设15～20 cm厚隔离层，排盐管道需与集水井或主沟连通。集水井或主沟底部低于隔离层30 cm以上。 | 将一定量的化学酸性肥料过磷酸钙、磷酸二氢钾、柠檬酸等酸性化肥和较大量的有机物质如砻糠、 泥炭、木屑、腐叶土及有机垃圾与原土混合用于植树。 | 采用多次翻耕方式，第一次翻耕时，需要旋耕2-3次，每亩添加稻壳、碎秸秆或木屑等约1.5 T（10 m3），翻耕深度30 cm。 | 种植和翻压绿肥牧草、秸秆还田，提高土壤肥力，改良土壤结构，。种植耐盐碱的绿肥植物为主，主要包括苜蓿、田菁、油菜、黑麦草、草木犀等。 | 坚持适地适树，选用当地盐碱地培育的苗木，春、秋、冬季皆可种植。造林宜适当密植，以减少盐分的上升，亦可提早郁闭，降低地下水位、增加土壤肥力。 | 要做好树木根际的覆草，或套种苜蓿与草木犀等绿肥，及时浇水， 抑制土壤返盐。养护期需要对树木进行适当的修剪。建立档案。 |
| 排盐盲管铺设 | 排盐管横切面示意图 | （1）开挖宽1.0m，深1.0m的槽，在槽底人工挖20 cm深，宽30cm的小沟，用于埋放排盐管道。 （2）铺设排盐管道，管道外围用透水无纺布包裹。然后，小沟中填满小径的砂砾，踩实。 （3）铺设15~20 cm厚的隔离层，隔离层宽度为1.0 m，所用材料为块状、颗粒状砂砾，直径控制在0.5~2.0 cm。隔离层用土工布与周围土壤隔开，下层不闭合，上层闭合。 （4）向沟槽内回填原土，原土中添加不低于10%体积比例的有机肥、稻壳等的混合物。 （5）回填土层高度要略高于地表面，地块周围筑埂，并用筑埂的方式，将地块分成小块。然后，进行漫灌或降雨淋溶，加快土壤脱盐过程。 （6）在改良土地区域种植具有一定耐盐能力的植物，包括乔木、灌木与草本植物，草本植物种植在乔灌木区域林底下。 |